Specyfikacja  zamówienia:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu symbolu oraz producenta |  |
| 2. | Procesor | Intel Core i3 (i5) Testy potwierdzające teoretyczną wydajność procesora np. 3DMark 06, 3D Mark 11 lub Cinebench (min 3 na wszystkich rdzeniach i min 1,3 na jednym rdzeniu). |  |
| 3. | Pamięć operacyjna | 1x4 GB DDR3 1333MHz możliwość rozbudowy do min 8 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. |  |
| 4. | Płyta główna | Dostosowana do pozostałych komponentów |  |
| 5. | Dysk twardy | Min 250-300 GB SATAII, prędkość obrotowa 7200 obr/min podzielony na 3 partycje (w tym Recovery). |  |
| 6. | Grafika | Może być zintegrowana obsługa DirectX 11.1, |  |
| 7. | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płyta główną, zgodna ze standardem High Definition Audio; |  |
| 8. | Obudowa | Obudowa typu microtower, zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera, opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zasilacz o mocy min 300W Active PFC. |  |
| 9. | Wbudowane porty i złącza | - porty wideo: min 1szt. VGA i 1 szt. DVI-D - min 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: minimum 2 porty USB 2.0 z przodu i 4 portów USB z tyłu; wymagana ilość i rozmieszczenie ( na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - port sieciowy RJ-45 - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe- zarówno z przodu jak i tyłu obudowy oraz dodatkowe wyjście liniowe z tyłu obudowy - karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą ASF 2.0, ACPI - wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa z obsługą standardu 802.11 b/g/n |  |
| 10. | Ergonomia | Maksymalnie 24dB z pozycji operatora trybie IDLE, pomiar zgodny z norma ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
| 11. | Monitor | rozdzielczość natywna min 1366 x 960 rozmiar ekranu: min 20”, matowy, typ matrycy: TFT TN jasność min 200cd.m2 podświetlenie: LED pobór mocy max 17 W (praca) 0,5W (spoczynek) |  |
| 12. | Klawiatura | Przewodowa USB w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”; minimalna długość przewodu:1,5m. |  |
| 13. | Mysz | Przewodowa mysz ze złączem USB, 2 przyciski + rolka; minimalna długość przewodu: 1,5m. |  |

Oprogramowanie zainstalowane i skonfigurowane na wszystkich komputerach:

- System operacyjny Windows 7 Professional 64bit Pl, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. Ukryta partycja recovery umożliwiająca odtworzenie systemu.

- Oprogramowanie do napędu optycznego ( np.Nero).

- Pakiet biurowy MS Office 2013 Prof.

- Przeglądarki internetowe: Internet Explorer, Mozilla Firefox,  Gogle Chrome.

- Adobe Reader.

- Oprogramowanie do kompresji i dekompresji plików (np.7-ZIP).

Wymagane certyfikaty:

- certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu ( należy dołączyć do oferty);

- certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu ( należy dołączyć do oferty),

- oferowany model musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę

oferowanego  modelu z systemem operacyjnym Windows 7  (8.1) (załączyć wydruk

ze strony Microsoft WHCL)

-oferowany model musi być zgodny z normą Energy Star (załączyć wydruk ze strony Energy

Star).

- deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)